МД  «КРОТ»

Технические характеристики

- Монета диаметром 25мм	(грунт)	до 35 см (зависит от катушки)

- Каска	(-----)	до 1.5м

- Максимальная	(-----)	до 3.0м

- Звуковая  индикация		выбираемая, от 2 до 10 тонов,
		или 10-титональная полифония.

- Визуальная  индикация	симв. ЖКИ 16х2

- Принцип работы	IB

- Датчик диаметр	10-40 см

- Диапазон возможных рабочих частот	(6-17 кГц)

- Напряжение питания	4.8-6 В

- Номинальный ток потребления не более	80 мА (без подсветки)

- Диапазон рабочих температур	0 - 40ºС (зависит от катушки)

Функциональные возможности

Пользовательские:

* Режимы работы: динамический, статический - пинпоинтер и "Tresh"

* Числовая и графическая (синограф) индикация  ВДИ и амплитуды.

* Выбор режима индикации ВДИ.

* Настройка чувствительности отдельно для "цветных" и "черных" целей - от 0 до 9

* Выбор фильтра для комфортного поиска на разных грунтах от 1 до 3.

* Выбор режимов работы "Norma", "Turbo" и "Tresh"

* Многотональная выбираемая звуковая индикация - 2 , 4, 10 тонов или «Полифония».

* Регулировка схемы изменения громкости и зависимости от глубины нахождения цели.

* Индикация напряжения питания и автоматическая сигнализация разряда батареи питания.

* Наличие дискриминатора: Цветные -9 сегментов с шагом 10 гр. Железо-5 сегментов с шагом 20гр.

* Наличие простой процедуры баланса грунта.

* Наличие включаемой/выключаемой подсветки.

* Удобный и простой интерфейс.

* Возможность создания "профиля" для конкретного датчика - до 4 штук.

* Автоматическая запись всех настроек в энергонезависимую память.

Инженерные:

* Автоматический или ручной баланс датчика.

* Автоматическая или ручная настройка на рабочую частоту датчика.

* Автоматическая или ручная настройка фазы по ферриту.

* Автоматическая или ручная настройка баланса грунта.

* Настройка показаний напряжения питания.

* Регулировка контрастности дисплея.

* Регулировка мощности накачки передающей части.

* Регулировка усиления  приемной части.

Назначение кнопок:

Кнопки в основном режиме имеют две функции. Сверху и снизу над кнопками есть надписи-маркеры. Короткое нажатие соответствует верхней надписи, длинное - нижней.

Например 4-я кнопка «+» при коротком нажатии "Sens_CU" увеличивает порог чувствительности для цветных металлов , длинное "Led" включает/выключает "подсветку".

Кнопка «Mode» в некоторых местах обозначена как «РЕЖ»

Описание режимов работы МД «КРОТ2-ХМ»

(Прошивка GAIN XX)

| Рабочий режим |
| --- |
| Включение питания |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S P r a d i o d o m . u c o z . r u | Появляется заставка, Верхняя строка название прошивки. Нижняя - адрес сайта МД «КРОТ» ********* – название профиля (можно редактировать) |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S P P r o f = 2 * * * * * * * * * |  |
| T X 1 0 0 0 0 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * N o r T X 1 0 0 0 0 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * T u r T X 1 0 0 0 0 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * T r e | Затем «информационный» режим (длиться 3 сек.) Верхняя строка: - частота работы МД, - ток передатчика. Нижняя строка: - напряжения сведения приемной части. - усиление G приемной части. - режим работы соответственно: Normal, Turbo, Tresh. |
| T u r n c o i l ! | Если не подключена катушка появляется сообщение «Подключите катушку! » |
| C o i l b l ? Y e s ‘ + ‘ | При большом разбалансе катушки предложение произвести автобаланс. Для чего необходимо во время вывода сообщения нажать кнопку «+» При этом датчик должен находиться вдали от металлических предметов |
| - P L E A S E W A I T - C o i l b l ? Y e s ‘ + ‘ | Если предложение произвести автобаланс катушки принято |
|  | Переход в основной режим |

| Основной режим |
| --- |
| + 3 0 [ ] S 3 2 F 1 * 4 v 7 / | Основной режим «Динамика» 1-й режим индикации: «vdi» Маленькое ВДИ Верхняя строка с лева на право: – «число ВДИ» (+30), – «относительная глубина» ([▄]), – SBC где «B» порог чувствительности обнаружения черных металлов. Переключается коротким нажатием кнопки «–» маркер «Sens_Fe» имеет значения от 0-9, чем больше число, тем меньше чувствительность к черным металлам. «С» порог чувствительности обнаружения цветных металлов», Переключается коротким нажатием кнопки «+» маркер «Sens_Сu» имеет значения от 0-9, чем больше число, тем меньше чувствительность к цветным металлам ) – F «Номер фильтра» Переключается длинным нажатием кнопки «–» маркер «Filter» имеет значения 1,2,3 и служит для подавления влияния грунта, чем «сложнее» грунт тем выше значение фильтра нужно установить. – «*» – индикация работы подсветки. Подсветка включается/выключаеться длинным нажатием кнопки «+» маркер «Led» – 4V7 «напряжение питания» Нижняя строка – гистограмма откликов – «синограф». В графическом виде показывает распределение ВДИ цели во времени. Помогает правильно распознать цель. |
| 2 2 F 1 * 4 v 7 | 2-й режим индикации: «VDI» Большое вди. Верхняя строка: как и в режиме «Маленькое ВДИ» Нижняя, уровень амплитуды отклика от целей. |
| + 3 0 [ ] S 2 2 F 1 * 4 v 7 < < < > > > | Основной режим «Пинпоитер» или «Статика» Включается – короткое нажатие кнопки «МODE» маркер P/P 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графический индикатор амплитуды отклика от целей» |
| 8 2 F 2 * 4 v 7 > > > > | 2-й режим индикации: «VDI» «PP», далее: Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графический индикатор амплитуды Индикатор амплитуды отклика от целей» |
| * * * 1 6 * * * / | Кнопкой «0» – сброс для статического режима и баланс грунта. Баланс грунта : Выбрать чистый участок грунта. Приподнять катушку над землей около 0.5м кратковременно нажать «0». Отображается текущее значение сведения катушки в мВ. |
| ( 0 1 ) < - 8 6 > G r a u n d b l . - O K - | Опустить на грунт на высоту поиска около 5см и длительно нажать «0». Если «ОК» значит настройка прошла успешно. |
| ( 0 0 ) < 9 1 > G r a u n d b l . - E r r o r | «ERROR» - При ошибке. Требуется повторить настройку! |
|  | Верхняя строка: – (**) – амплитуда отклика, говорит о «тяжести» или минерализации грунта значения от 0-14 – <** > – Фаза грунта, обычно около –80-88. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в меню пользовательских настроек. |
| «Режим регулировки Громкости» |
| S L . O n - . . . . . . . . + V o l u m e | Уровень громкости выбирается кнопками «+» и «–» Кнопкой «0» переключается динамика озвучки: Оff – зависимость громкости от сигнала от цели. On – громкость не зависит от цели она постоянная. Inv – инверсия режима Off т.е. слабый сигнал громко, сильный - тихо... |
| S L . I n v - . . . . . . . . + V o l u m e |  |
| S L . O f f - . . . . . . . . + V o l u m e |  |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор количества тонов озвучки» |
| 4 t o n e - . . . . . . . . + B e e p s | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать 2, 4, 10 тонов или Polyph. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима индикации» |
| V D I - . . . . . . . . + I n d i c . | Выбирается кнопками «+» и «–» 1 – стандартный режим, «vdi» 2 – режим с большими цифрами ВДИ «VDI» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима работы МД» |
| T u r b o - . . . . . . . . + M o d e | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать Norma Mode, Turbo Mode, Tresh Mode. Norma Mode – стандартный режим Turbo Mode – режим повышенной чувствительности требует медленной проводки не быстрее 50 см/сек Tresh Mode – псевдо-статический режим для обнаружение пустот, неравномерностей грунта, и глубоких целей. Можно поднять ток и усиление «Gain», при этом хорошо отстроиться от грунта! Из этого режима можно перейти, короткое нажатие «РЕЖ» в динамический режим для определения ВДИ цели. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки тока накачки TX» |
| 1 0 0 m A - . . . . . . . . + P o w e r . | Значение тока в передающей катушке, выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Усиление приемного тракта» |
| * 2 . 0 - . . . . . . . . + G a i n _ | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Доступны значения: *1, *2, *4, *8 |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Авто-баланс датчика» (убирает разбаланс до 1V) |
| --- |
| 1 0 m V > A = 0 * C o i l b l . f = 0 ° | Верхняя строка: «Напряжение разбаланса датчика» mV A – амплитуда авто-баланса. Нижняя строка: Название режима и f – фаза авто-баланса Режим доступен в ручном и автоматическом режиме – длительно «0». Одновременное нажатие кнопок «+» и «–» сбрасывает авто-баланс в 0 Значение А=0 говорит о том что «авто-баланс» выключен. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «фильтр HPF» (подавление помех) |
| 4 - . . . . . . . . + H P F | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Чем больше номер тем сильнее подавление помех (при поиске поднимать выше 4 не рекомендуется) |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Дискриминатор» |
| 8 6 4 2 0 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 S # / # # | Слева «черные» / справа «цветные». Кнопки «+» и «–» позволяют передвигать курсор. Кнопка «0» устанавливает/снимает маску. Активация дискриминатора. На рисунке вырезаны ВДИ со значениями от +50 до+60. и «S» – включение/выключение вырезки горячих камней. Значения от -80 и ниже градусов всегда вырезаны. |

| Далее Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в |
| --- |
| Режим заводских настроек "Factory Settings" (настраивается однократно) |
| 3 * * * * * * * * * P r o f i l | Выбирается кнопками «+» и «–». Доступно 4 профиля. Используется для разных катушек. Можно задать имя профиля. Нажатие кнопки «0» переводит в режим редактирования. Нажатием кнопки «0» перебираются символы по кругу. Кнопками «+» и «–» выбирается редактируемый символ. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим настройки индикации напряжения питания и порога сигнализации разряда» |
| T b = 3 . 2 V U b = 3 . 7 V B a t t e r y < 2 5 > | Верхняя строка: Tb – порог сигнализации разряда Ub – текущее напряжение батареи. Нижняя строка: Название режима и «коэффициент напряжения». Tb выбирается кнопкой «0» (доступны пороги: 3,2V; 4,2V; 6,4V; 9,9V; 0,0V – отключает сигнализацию) Ub устанавливается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки Контрастности» |
| + 5 - . . . . . . . . + C o n t r . | Уровень контрастности выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройка частоты датчика » |
| 1 0 0 m A * F r e q _ T X 1 0 0 0 0 H Z | Верхняя строка: Ток TX. Нижняя строка: Название режима и частота Резонанс TX можно найти в автоматическом режиме кнопка «0» и ручном кнопки «+» и «–». |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройки фазы по ферриту» |
| < > * F e r r i t e 7 9 ° | Верхняя строка: Графический индикатор для настройки в ручном режиме Нижняя строка: Название режима и угол по ферриту Настройка в автоматическом режиме: длительное нажатие «0». Появляется сообщение «No ferrite» затем «Take ferrite», после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на расстояние 5-10 см. В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Ручная настройки фазы грунта» |
| < > G r o u n d b l . 7 9 ° | Верхняя строка: Графический индикатор для настройки в ручном режиме кнопки «+» и «–». Нижняя строка: Название режима и угол грунта. В некоторых версиях, «запись / чтение» настроек. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в основной режим. |

Примечание:

В режимах настроек  символ « * » в начале названия режима говорит о возможности автоматической настройки.

Запуск автоматической настройки  кнопкой «0».

Для быстрого входа в режим «Заводских настроек»  одновременно нажать «+» и «–», включить питание и дождаться сообщения «Factory setting». Теперь можно отпустить кнопки.

Для быстрого входа в режим «Инженерных настроек»  нажать «+», включить питание и дождаться сообщения «Settings». Теперь можно отпустить кнопку.

# Text boxes

короткое нажатие кнопки

длинное нажатие кнопки