------------------------------------------------------------------------------------------------------

Первые шаги с «Кротом»

Почему я решил сделать этот небольшой список вопросов-ответов по результатам сборки ответов автора и других участников форума на сайте разработчика http://radiodom.ucoz.ru ?

Просто потому что почувствовал себя некомфортно, собрав прибор с 4 кнопками в коробочку с экраном, а с чего начать, что читать – хз…  Вроде всё просто должно быть, а сначала непонятно, даже прочитав описание меню (вроде тоже всё ясно как, но не всё понятно – зачем!  ))) : http://radiodom.ucoz.ru/Kpot2_opisanie_rezhimov_raboty.doc

Итак. Прибор собран. Или куплен. Важно что он исправен, работает без ошибок, катушка под рукой, хочется идти искать.

Первое включение. Катушку не подключать. Настаиваем «виртуальный 0» прибора.

- Идем в меню (длительное нажатие «Реж» - читаем «описание меню»), там находим режим "Coil bl", в нем проверяем значение A=0 (отключен автобаланс) и желательно Ф=0. Если не 0 – перемещаемся между параметрами кнопкой «0» и устанавливаем 0 кнопками «-» и «+».

- В режиме «Power» сдвигаем ползунок мощности сигнала накачки катушки в минимум (не обязательно, но не помешает).

- Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0".

- Ждем.. Показания Urx могут быть от 0 до 30 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную + - )

- Если не получается смотрим напряжение на 44 выводе "Хмеги" оно должно быть около 1.6V    Напряжение на 40 выводе около 3,3V.

- Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем  соотношение R7/R8.

- Пункты 5 и 6 актуальны только тем, кто прибор собирает сам.

- После удачной настройки забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем!

Если устанавливали «Power» в минимум – возвращаем назад в состояние гдето чуть выше середины шкалы.

Подключаем катушку. Настраиваем параметры относящиеся к катушке.

- Входим в режим "Freg_TX", нажимаем длительно «0», можно подкорректировать + - для подбора частоты резонанса по максимальному току катушки. Ток катушки рекомендуется после настройки резонанса устанавливать в режиме “Power” не более120ма.

- Входим в режим "Coil Bl", нажимаем длительно «0», ожидаем завершения.

- Входим в режим "Ferrite". Нажимаем длительно "0" Появляется сообщение "Nо ferrite - Ждем... Появляется сообщение «Take ferrite» ..не спеша, не махая, подносим наш кусочек феррита вертикально (перпендикулярно катушке) по самому центру катушки на расстоянии ~10 см. Ждем появления сообщения "ОК" и двойного звукового сигнала.

Смотрим видео данного процесса: http://youtu.be/YoqpVnsF9ZY

Настройки катушки закончены и сохраняются в приборе. Повторять нужно при смене катушки или смене профиля. Всё, можно выходить «в поле».

В поле:

1. Настраиваем «Баланс грунта»: включив прибор, убедиться что под катушкой «чисто»,  приподнять катушку над землей ~1м, кратковременно нажать «0», опустить на грунт, длительно нажать «0».. Обычно грунт имеет параметры минерализации и VDI в  районе [03] и [87] и т.д. Кнопкой «-» настраивается порог чувствительности к не цветным «Fe» металлам от 1 до 9, чем больше число тем меньше чувствительность. Значение 0 отключает озвучивание не цветных целей. Кнопкой  «+» тоже для цветных металлов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общие вопросы по работе, настройке относительно «Крот-2»

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Поясните зачем так запитана цепь "Kon" индикатора,

2. Можно передающую часть и индикатор питать от 5в., а приемник и проц от 3.3в.?

3. Какое потребление тока прибором?

4. С11 можо ставить электролит?

5. а что есть НОМЕР ФИЛЬТРА?

6. возбудился усилитель на D4, в динамике слышно фон.

7. Если в основном режиме нажать 0, что должно выскакивать? у меня показывает:***3270**

8. от чего зависит скорость реакции на нажатие кнопок?

9. Зачем нужна калибровка АЦП?

10. как все таки правильно подключить катушку TX: к точкам 1-2 или 1-3?

11. я так понимаю, что без катушек Urx должно быть 0? Тогда что показывает у меня прибор?

12. Что есть цифры Zero_Adc (...) ?

13. В каких пределах должны быть значения Zero_Adc?

14. Калибруя АЦП мы калибруем U/2 по постоянке. Но какая связь этой калибровки с балансом RX?

15. Как с помощью Крота выполнить сведение катушки?

16. Как правильно калибровать «по ферриту»?

17. А можно поднять КУ входного усилителя?

18. У меня пишет ошибку RX, но работает.. Это нормально?

19. Как выключить автобаланс катушки?

20. У меня не получается при А=0 сведение лучше 1000мВ Почему?

21. Чем включить режим пин-поинтер? Всё режимы нашел, а этот ну никак.

22. Как отстроиться от грунта?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дальнейшее развитие прибора. Вопросы по «Кроту-3»

------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Для чего вообще нужны "3" частоты?

24. При переходе на другую частоту, необходимо производить всю процедуру настройки прибора?

25. На диапазоне 15кгц медные цели и феррит имеют близкие VDI. Так можно имедь пропустить?

26. Что такое «Профили»? Как ими пользоваться?

27. Как работает новый режим «псевдостатика»?

1.

Q: Поясните зачем так запитана цепь "Kon" индикатора,

A: Это цепь для получения отрицательного напряжения на 3 вывод (контрастность) индикатора. Не каждый 5 в-ый индикатор  будет работать без отрицательного напряжения при питании 3В.

2.

Q: Не знаю, меня так-же мучает вопрос о питании... smile . Все-же делается не для "дяди", а для себя любимого. Думаю поставить еще один стаб. Передающую часть и индикатор питать от 5в., а приемник и проц от 3.3в.

A: Старая болезнь..) У меня так и было вначале, пока не достал стабилизатор TLV 1117. Теперь все отлично работает от 3.3V. Не вижу смысла терять преимущества низкого питания - всего 4 аккумулятора по 1.2В! ..

3.

Q: Какое потребление тока прибором?

A: без датчика, ток должен быть в районе 50мА. C датчиком – 90-110ма, плюс подсветка єкрана, если включить – до 40 ма.

4.

Q: С11 можо ставить электролит?

A: Стабилитрон можно не ставить, если конечно вы не "дурак"  ..) С11 можно и электролит. У меня на плате нанимал  10мкф это обычный керамический конденсатор типоразмера 1206.  И еще конденсаторы номинала 2200 пф (выделенныe зеленым), тоже типоразмера 1206  обязательно NPO или пленка!

5.

Q: а что есть НОМЕР ФИЛЬТРА?

A: Разные фильтры по разному на разных грунтах работают. Будeте подбирать для своих грунтов "свой" фильтр. Задержки на обработку сигнала в кроте2 от 50 до 200 мс в зависимости от версии программы и номера фильтра..( в других цифровых приборах бывает и поболее)

6.

Q: возбудился усилитель на D4, в динамике слышно фон.

A: Разобрался: при динамике 8 Ом последовательно все таки нужен резистор 10 Ом. (А ведь внутренний голос говорил - "не ставь 8-миомный динамик", но другого подходящего габарита не нашел).

7. Q: Если в основном режиме нажать 0, что должно выскакивать? у меня показывает:***3270**

A: Короткое нажатие - приводит к нулю "не нужные" составляющие и показывает напряжение на входе приемного тракта, у вас 3.27В.  Длительное нажатие "0" это "баланс грунта".

8.

Q: от чего зависит скорость реакции на нажатие кнопок?

A: Скорость работы и на самом деле зависит от частоты TX, чем больше частота тем больше загружен процессор и меньше время на "вторичные функции" такие как клавиатура, индикатор.хотя эта зависимость не очень заметна до 9.5 кГц Поэтому пока (для К2) не рекомендую частоту выше 9 кгц. Наилучший выбор в районе 8.5 кгц

9.

Q: Зачем нужна калибровка АЦП?

A: Калибровка АЦП (ноль АЦП) показывает прибору нулевой уровень при напряжении близкому к U/2 ,мы же работаем с переменныv напряжением. ( не нужно стремиться к реальному нулю достаточно и 10-20-и тд) Эту функцию можно  сделать автоматом, чем и займусь впоследствии.  А функция "Coill bl" уберает не сбалансированное напряжение датчика. Вспомните  рассуждения о стабильной катушке. ) Но этой функцией пользоваться нужно осторожно! Сама функция позволяет убрать разболанс до 1В.  Но чем больше "разбаланса" мы компенсируем тем хуже чувствительность прибора. 
Так что обе функции разные но  то и другое стремиться привести напряжение на выходе к "0" и тем самим увеличить динамический диапазон..

10.

Q: как все таки правильно подключить катушку TX: к точкам 1-2 или 1-3? Нормальная регулировка мощности у меня получилась при 1-2, а при 1-3 20% давало уже 140ма. С какой целью выведена 3 точка?

A: Можно к 1,2 если тока мало тогда  к 1,3 тогда ток увеличиться примерно в 2 раза. Если TX не резонансная то только 1,3

11.

Q: я так понимаю, что без катушек Urx должно быть 0? Тогда что показывает у меня прибор?

A: должно быть значение близкое к 0 при отсутствии сигнала в приемном тракте! Другими словами по постоянному току.  Вот и думайте отключать катушку или нет...

12.

Q: Что есть цифры Zero_Adc (...) ? Я так понимаю, что это больше внутренняя информация и мне она по большому счету ни к чему? Но для оценки общей работы хотелось бы понять. Какие эти цифры должны быть в норме?

A: Это коэффициент который вычитается из показаний AЦП для получения близких к "нулю" (ноль у нас это U/2) Прибор будит работать без проблем если и не выставлять этот ноль но показания вольтметра будут не верны.

13.

Q: В каких пределах должны быть значения Zero_Adc?

A: в идеале 0, пойдет до 100 ..

14.

Q: Калибруя АЦП мы калибруем U/2 по постоянке. Но какая связь этой калибровки с балансом RX?

A: Связь между балансом и нулем конечно существует и тот и другой режим старается привести к нулю напряжение, RX ZERO_ADC - Виртуальный ноль, Coil BL реальный. Как вы думаете зачем в описании режимов я написал  "настраивается однократно" И не зря этот режим первый в меню...И не зря я подкорректировал программу, увеличив диапазон регулировки этого нуля  до 900.. 
Другими словами включили самым первым  режим   ZERO_ADC нажали "0'" при отключенной катушке и все, забыли про него навсегда!!! 
У кого не получается смотрите железо, меняйте делитель R7/R8! ВСЕ ВОПРОС ЗАКРЫТ.

15.

Q: Как с помощью Крота выполнить сведение катушки?

A: Основные моменты сведения приблизительно такие: 
1. Выставить виртуальный ноль в режиме "Zero_Аdc" 
2. Убедиться что отключен режим автобаланса "Coil bl" A=0! 
3. Подключить катушку соблюдая все правила подключения -кабель, разьем. 
4. Уменьшить ток до 10-20 ма в режиме "Power" 
5. Убедиться что рядом с катушкой нет металлических предметов, в панельных домах расстояние до катушки и панелей не менее 1-1.5 метра! 
6. Медленно сдвигая раздвигая обмотки ДД катушки добиться минимаольного напряжения на выходе Усилителя используя осциллограф или вольтметр "Крота"

Сводить катушку не обязательно на резонансе.. 
В правильной катушке ввобще сведение не зависит от частоты раскачки.

16.

Q: как правильно калибровать «по ферриту»

A: После настройки резонанса на ТХ и предварительной балансировки откалибруйте ферритом. Для настройки на феррит требуется кусочек феррита. Я использую кусочек длинной около 2см от ферритовой антены для старых приемников, диаметр феррита 8мм, ферритовое колечко применять не рекомендую.
1. Располагаем жестко катушку в максимальной дальности от всех металлических предметов в помещении (а лучше за пределами помещения).
2. Заходим в режим настройки по ферриту "*ferrite". 
3. Нажимаем длительно "0" Появляется сообщение "Nо ferrite - Ждем... 
4. Появляется сообщение «Take ferrite» ..не спеша, не махая, подносим наш кусочек феррита вертикально (перпендикулярно катушке) по самому центру катушки на расстоянии ~10 см 
5. Затаив дыхание ждем появления сообщения "ОК" и двойного звукового сигнала. ) 
6. Можно повторить пункты 3-5 и убедиться в идентичности результатов.

7. вся шкала металлов станет на свое место... На цифры "коррекции по ферриту" особого внимания не обращайте. При правильной калибровке - VDI у 5 копеек 1962г будет около 50.
8. После этого полезно сделать "образцовую монетку" берете например "5 коп СССР", если нет то скажем "50 коп Украины" или любую другую монету и в основном режиме определяете ее ВДИ Потом монетку в пакетик с надписью ВДИ=XX 
Теперь в любой момент вы можете посмотреть не сбилось ли ваша настройка на феррит. 
Сбиться она может, например, по причине кривой катушки..

17.

Q: А можно поднять КУ входного усилителя? И что это улучшит?

A: Да, усилением не нужно увлекаться р10 - для маленьких датчиков - 1кОм., для больших 1.5кОм... не меньше... и нету никакой разницы какое оу применяете. Пробовал на большую ДД (что никак доделать не могу) и р10 ставить 500 ом, и 1кОм, разницы по чувствительности 2-3см... а разбаланс почти в треть....

18.

Q: У меня пишет ошибку RX, но работает.Правда с блыками.

A: Ошибку на РХ будет показывать на большом разбалансе. Вначале Автоноль датчика поставьте по нулям (А=0, Ф=0). Потом выставьте "0" АЦП... Потом ТХ стройте в резонанс (вначале "автоматом", потом вручную доведите)... Потом сбалансируйте датчик (сводите в "0" не программно, а вручную... перемещая обмотки – это если сами катушку делаете )))... После этого всего откалибруйте по ферриту... И все, пользуетесь... Правильно собранный и настроенный прибор не "морзянит" в отсутствии помех!

19.

Q: Как выключить автобаланс катушки?

A: Напомню для всех- режим "Coil_bl" это режим скорее аварийного характера, когда сам прибор пытается компенсировать "кривизну" катушки. Предположим - на копе  уплыло сведение скажем более 500мВ, вот тогда уже включаем автобаланс и прибор будет пытаться привести баланс к маленьким значением напряжения менее 50мВ. Доводку по желанию можно произвести в ручном режиме кнопками + и -.  Высокие значения параметра A ( более 1000) уменьшают общую чувствительность прибора, при А=0 режим не активен.

20.

Q: У меня не получается при А=0 сведение лучше 1000мВ Почему?

A: Возможные причины: 
1. Мешают металлические предметы находящиеся вблизи катушки например -панельный дом. 
2. Неправильное выполнение самой процедуры сведения. 
3. Парметры катушки сильно отличаются от рекомендуемых. 
4. Плохой кабель или разъем (разъем лучше экранировать) 
5. Неправильная распайка кабеля или разъема. 
Пробуйте поменять местами концы RX или TX , иногда помогает. 
Вообщем даже в панельном доме при А=0, нужно получить хотя-бы 300мВ..

21.

Q: Чем включить режим пин-поинтер? Всё режимы нашел, а этот ну никак.

A: Кнопкой P/P она же - "Реж". То есть  пин-поинтер, он же псевдостатика.

22.

Q: Как отстроиться от грунта?

A: Отстройка от грунта согласно "Описанию режимов" : 
" Приподнять катушку над землей ~1м, кратковременно нажать «0» 
Опустить на грунт длительно нажать «0».." 
Предварительно убедиться что под катушкой "чисто".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.

Q: Для чего вообще нужны "3" частоты? 
A: Чем выше частота тем прибор лучше чувствует мелкие предметы с малым ВДИ  (например мелкое золото) и наоборот, чем ниже тем лучше  крупные предметы с большим ВДИ  (например царские крупные монеты) 
К примеру-  фибулу что я нашел на "1" и "2" частоте прибор заносил в черное, а на "3" частоте четко видел в "цвете"!  Отсюда вывод - ходить по "черняхам" и "пляжу"  нужно на 3 частоте.)  Если вы не знаете что именно найдете то лучше ходить на средней универсальной частоте "2". 
Вообщем собирайте, пробуйте, переделать "К2" в "К3" занимает всего 1ч. времени и 1$ средств...)) 
Программа для К3 может с успехом использоваться для K2, а переключение частот может использоваться например как переключение профиля для разных катушек...

24.

Q: При переходе на другую частоту, необходимо производить всю процедуру настройки прибора?

A: Только при первой настройке на эти частоты. Раз настроили и потом переключаете только. Цитирую... "Программа по "меню" полностью совпадает с программным обеспечением к  МД "Крот2" но имеет в 4-х режимах  "Freg_TX" , "Coil Bl", "Ferrite" и "Graund bl"  дополнительный параметр FN, где N -(от 1 до 3) номер частоты. "

25.

Q: На диапазоне 15кгц медные цели и феррит имеют близкие VDI. Так можно имедь пропустить?

A: А как вы думаете для чего 3 частоты? ) Высокая частота не для поиска крупной меди и серебра, а совсем наоборот для предметов с малым ВДИ вплоть для тех, которые нужно вытянуть в грунте  на "цвет"  из "чернины". 
А для крупной меди есть 1 или 2  диапазоны...

26.

Q: Что такое «Профили»? Как ими пользоваться?

A: Это профили для быстрой смены катушки при работе с разными поисковыми катушками. Выбираем профиль, настраиваем параметры датчика  и настройки для лучшей работы с ним. Все это запоминается в указанном профиле. Профили переключаються при включении кнопками  "+"  и "-" в момент появления заставки «Profile N». Так же можно, по желанию, во второй строке вместо ********** написать  название профиля, переход "Реж", изменение символов «+».

27.

Q: Как работает новый режим «псевдостатика»?

A: Есть новый режим "псевдостатика". Работает при F=3 в режиме П/П.  Громкость ставим на 1 или 2 и слушаем неоднородности грунта и звуки целей, лучше через наушники (